Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2018

Formularz Ofertowy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.01.2018r. skierowane przez Zamawiającego: PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz z siedzibą: Al. Piłsudskiego 117A, 18-400 Łomża, składamy niniejszą ofertę cenową:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Telefon: |  |
| e-mail: |  |
| Osoba do Kontaktu: |  |
| Data wystawienia oferty: |  |
| Miejsce wystawienia oferty: |  |

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

Dostawę:

- Suwnic zewnętrznych - 1 komplet

I.a) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.

I.b) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 20 ton – 1 szt.

- Suwnic wewnętrznych - 1 komplet

II. a.1) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 1 szt.

II. a.2) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 1 szt.

II. b) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.

II. c) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 6 ton – 1 szt.

oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu dostawy określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych.

Proponowane warunki ofertowe:

| L.p. | Wyszczególnienie | Dane do uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łączna cena netto (PLN, EUR, USD): |  |
| 2 | Łączna cena brutto (PLN, EUR, USD): |  |
| 3 | Okres gwarancji (miesiące): |  |
| 4 | Termin realizacji zamówienia – do dnia: |  |
| 5 | Termin ważności oferty (liczba dni): |  |
| 6 | Oferowane urządzenia są NOWE | TAK / NIE |
| 7 | Czas reakcji serwisowej (godziny) od chwili zgłoszenia (w godz.) |  |
| 8 | Gwarancja należytego wykonania zamówienia: (ubezpieczeniowa lub bankowa) |  |
| 8.1 | Gwarancja należytego wykonania zamówienia do pełnej kwoty zamówienia do czasu odbioru końcowego wszystkich urządzeń |  |
| 8.2 | Gwarancja należytego wykonania zamówienia do 5% wartości zamówienia: do końca okresu gwarancyjnego |  |
| 9 | Kolor urządzeń (nr RAL) |  |
| 10 | Nazwa producenta urządzeń |  |
| 11 | Zaświadczenie Oferenta, że ,,Jest autoryzowanym sprzedawcą urządzeń tej firmy" | TAK / NIE |

- Suwnic zewnętrznych - 1 komplet

Specyfikacja przedmiotu dostawy:

I.a) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie | Dane do uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ, model urządzenia: |  |
| 2 | Cena netto (PLN, EUR, USD): |  |
| 3 | Cena brutto (PLN, EUR, USD): |  |

| Poz. | OPIS | Jedn. | Wielkość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwnica natorowa jednodźwigarowa o udźwigu Q-10.0 ton sterowana zdalnie radiowo | szt. |  |
| 2 | Rozpiętość suwnicy | m |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia | m |  |
| 4 | Prędkość podnoszenia wciągnika (min) (mechanizm dwubiegowy) | m/min |  |
| 5 | Prędkość jazdy wózka wciągnika (min) (płynna regulacja – falownik) | m/min |  |
| 6 | Prędkość jazdy suwnicy (min) (płynna regulacja – falownik) | m/min |  |
| 7 | Grupa natężenia pracy suwnicy (wg ISO) | - |  |
| 8 | Grupa natężenia pracy mechanizmu podnoszenia (wg ISO) | - |  |
| 9 | Grupa natężenia pracy mechanizmu jazdy mostu oraz jazdy wózka (wg ISO) | - |  |
| 10 | Stopień ochrony wszystkich silników, hamulców oraz szaf sterowniczych (min) | - |  |
| 11 | Ogrzewanie anty kondensacyjne wszystkich silników | TAK/NIE |  |
| 12 | Ogrzewanie (grzałka z termostatem) dla szaf sterowniczych | TAK/NIE |  |
| 13 | Osłony przeciwdeszczowe: wciągarki i wszystkich napędów | TAK/NIE |  |
| 14 | Szafy sterownicze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK/NIE |  |
| 15 | Miejsce postojowe wciągarki z zabudowanym daszkiem na suwnicy | TAK/NIE |  |
| 16 | Blokada wiatrowa elektryczna | TAK/NIE |  |
| 17 | Zakres temperaturowy pracy suwnicy | °C |  |
| 18 | Średnica bębna linowego wciągarki (min) | mm |  |
| 19 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji suwnicy farbami polimocznikowymi (min) | µm |  |
| 20 | Okablowanie suwnicy wykonane w izolacji gumowej odpornej na niskie temperatury | TAK/NIE |  |
| 21 | Czujnik prędkości wiatru z sygnalizacją wizualną i akustyczną przekroczenia dopuszczalnej prędkości wiatru w czasie pracy suwnicy | TAK/NIE |  |
| 22 | Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru w czasie pracy suwnicy (min) | m/s |  |
| 23 | Smary w przekładniach odporne na niskie temperatury | TAK/NIE |  |
| 24 | Sygnał dźwiękowy na suwnicy (min) | dB |  |
| 25 | Szczotki czyszczące tor jezdny (most i wózek) | TAK/NIE |  |
| 26 | Elektroniczny system monitoringu pracy suwnicy (czas pracy, obciążenia, wyłączenia awaryjne, błędy, zużycie elementów itd.) | TAK/NIE |  |
| 27 | Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy suwnic (awaryjnie kaseta przejezdna) System sterowania musi składać się z dwóch kompletów, jeden dla nowej suwnicy (master) i jeden dla suwnicy planowanej (slave). System musi posiadać zabezpieczenie suwnic dla kierunku jazdy mostu na wypadek najechania suwnicy na wyłącznik krańcowy (reakcja obu suwnic musi być taka sama) | kpl |  |
| 28 | System antykolizyjny , 2 stopniowy (zwolnij + stop) | kpl |  |
| 29 | Ilość suwnic na torze 2 szt. - dojazd suwnic do siebie czołownicami | kpl |  |
| 30 | System zasilania suwnicy szynoprzewodem 4 żyłowym 200A o długości 180m wraz z wyłącznikiem głównym suwnicy oraz kablem od wyłącznika do szynoprzewodu | kpl |  |
| 31 | Renowacja torowiska jazdy suwnic polegająca na wypiaskowaniu konstrukcji, miejscowym uzupełnieniu ubytków konstrukcji, malowaniu podkładowym oraz dwukrotnym malowaniu farbą antykorozyjną. Konstrukcja torowiska oparta na kratowych słupach stalowych w ilości 32 szt. po obu stronach torowiska. Pomost roboczy z obu stron torowiska. | kpl |  |
| 32 | Długość torowiska | m |  |

I.b) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 20 ton – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie | Dane do uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ, model urządzenia: |  |
| 2 | Cena netto (PLN, EUR, USD): |  |
| 3 | Cena brutto (PLN, EUR, USD): |  |

| poz | OPIS | Jedn. | Wielkość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwnica natorowa dwudźwigarowa o udźwigu Q-20.0 ton sterowana zdalnie radiowo | szt. |  |
| 2 | Rozpiętość suwnicy | m |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia | m |  |
| 4 | Prędkość podnoszenia wciągnika (min) | m/min |  |
| 5 | Prędkość jazdy wózka wciągnika (min) | m/min |  |
| 6 | Prędkość jazdy suwnicy (min) | m/min |  |
| 7 | Grupa natężenia pracy suwnicy (wg ISO) | - |  |
| 8 | Grupa natężenia pracy mechanizmu podnoszenia (wg ISO) | - |  |
| 9 | Grupa natężenia pracy mechanizmu jazdy mostu oraz jazdy wózka (wg ISO) | - |  |
| 10 | Stopień ochrony wszystkich silników, hamulców oraz szaf sterowniczych (min) | - |  |
| 11 | Ogrzewanie anty kondensacyjne wszystkich silników | TAK/NIE |  |
| 12 | Ogrzewanie (grzałka z termostatem) dla szaf sterowniczych | TAK/NIE |  |
| 13 | Osłony przeciwdeszczowe: wciągarki i wszystkich napędów | TAK/NIE |  |
| 14 | Szafy sterownicze wykonane ze stali nierdzewnej | TAK/NIE |  |
| 15 | Miejsce postojowe wciągarki z zabudowanym daszkiem na suwnicy | TAK/NIE |  |
| 16 | Blokada wiatrowa elektryczna | TAK/NIE |  |
| 17 | Zakres temperaturowy pracy suwnicy | °C |  |
| 18 | Średnica bębna linowego wciągarki (min) | mm |  |
| 19 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji suwnicy farbami polimocznikowymi (min) | µm |  |
| 20 | Okablowanie suwnicy wykonane w izolacji gumowej odpornej na niskie temperatury | TAK/NIE |  |
| 21 | Czujnik prędkości wiatru z sygnalizacją wizualną i akustyczną przekroczenia dopuszczalnej prędkości wiatru w czasie pracy suwnicy | TAK/NIE |  |
| 22 | Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru w czasie pracy suwnicy (min) | m/s |  |
| 23 | Smary w przekładniach odporne na niskie temperatury | - |  |
| 24 | Sygnał dźwiękowy na suwnicy (min) | dB |  |
| 25 | Szczotki czyszczące tor jezdny (most i wózek) | TAK/NIE |  |
| 26 | Elektroniczny system monitoringu pracy suwnicy (czas pracy, obciążenia, wyłączenia awaryjne, błędy, zużycie elementów itd.) | TAK/NIE |  |
| 27 | Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy suwnic (awaryjnie kaseta przejezdna) System sterowania musi składać się z dwóch kompletów, jeden dla nowej suwnicy (master) i jeden dla suwnicy planowanej (slave). System musi posiadać zabezpieczenie suwnic dla kierunku jazdy mostu na wypadek najechania suwnicy na wyłącznik krańcowy (reakcja obu suwnic musi być taka sama) | kpl |  |
| 28 | System antykolizyjny , 2 stopniowy (zwolnij + stop) | kpl |  |
| 29 | Ilość suwnic na torze 2 szt. - dojazd suwnic do siebie czołownicami | kpl |  |
| 30 | System zasilania suwnicy szynoprzewodem 7 żyłowym 320A o długości 180m wraz z wyłącznikiem głównym suwnicy oraz kablem od wyłącznika do szynoprzewodu | kpl |  |
| 31 | Renowacja torowiska jazdy suwnic polegająca na wypiaskowaniu konstrukcji, miejscowym uzupełnieniu ubytków konstrukcji, malowaniu podkładowym oraz dwukrotnym malowaniu farbą antykorozyjną. Konstrukcja torowiska oparta na kratowych słupach stalowych w ilości 32 szt. po obu stronach torowiska. Pomost roboczy z obu stron torowiska. | kpl |  |
| 32 | Długość torowiska | m |  |

- Dostawa suwnicy wewnętrznej - 1 komplet

Specyfikacja przedmiotu dostawy:

II. a.1) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie | Dane do uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ, model urządzenia: |  |
| 2 | Cena netto (PLN, EUR, USD): |  |
| 3 | Cena brutto (PLN, EUR, USD): |  |

| poz | OPIS | Jedn. | Wielkość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwnica natorowa jednodźwigarowa o udźwigu Q-15.0 ton sterowana zdalnie radiowo | szt. |  |
| 2 | Rozpiętość suwnicy | m |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia | m |  |
| 4 | Prędkość podnoszenia wciągnika (min) (mechanizm dwubiegowy) | m/min |  |
| 5 | Prędkość jazdy wózka wciągnika (min) (płynna regulacja – falownik) | m/min |  |
| 6 | Prędkość jazdy suwnicy (min) (płynna regulacja – falownik) | m/min |  |
| 7 | Grupa natężenia pracy suwnicy (wg ISO) | - |  |
| 8 | Grupa natężenia pracy mechanizmu podnoszenia (wg ISO) | - |  |
| 9 | Grupa natężenia pracy mechanizmu jazdy mostu oraz jazdy wózka (wg ISO) | - |  |
| 10 | Stopień ochrony wszystkich silników, hamulców oraz szaf sterowniczych (min) | - |  |
| 11 | Zakres temperaturowy pracy suwnicy | °C |  |
| 12 | Średnica bębna linowego wciągarki (min) | mm |  |
| 13 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji suwnicy farbami polimocznikowymi (min) | µm |  |
| 14 | Sygnał dźwiękowy na suwnicy (min) | dB |  |
| 15 | Elektroniczny system monitoringu pracy suwnicy (czas pracy, obciążenia, wyłączenia awaryjne, błędy, zużycie elementów itd.) | TAK/NIE |  |
| 16 | Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy z suwnicą z pkt. 8.3 (awaryjnie kaseta przejezdna) System musi posiadać zabezpieczenie suwnic dla kierunku jazdy mostu na wypadek najechania suwnicy na wyłącznik krańcowy (reakcja obu suwnic musi być taka sama) | kpl |  |
| 17 | System antykolizyjny , 2 stopniowy (zwolnij + stop) | kpl |  |
| 18 | Ilość suwnic na torze 2 szt. - dojazd suwnic do siebie czołownicami | kpl |  |
| 19 | System zasilania suwnicy szynoprzewodem 4 żyłowym 160A o długości 96m wraz z wyłącznikiem głównym suwnicy oraz kablem od wyłącznika do szynoprzewodu (system wspólny z suwnicą z pkt. 8.3 | kpl |  |
| 20 | Długość torowiska | m |  |

II. a.2) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie | Dane do uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ, model urządzenia: |  |
| 2 | Cena netto (PLN, EUR, USD): |  |
| 3 | Cena brutto (PLN, EUR, USD): |  |

| poz | OPIS | Jedn. | Wielkość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwnica natorowa dwudźwigarowa o udźwigu Q-15.0 ton (wymagane zastosowanie wciągarki o udźwigu nominalnym min 16t) sterowana zdalnie radiowo dostosowana za pomocą adaptera do podczepiania dozownika betonu (nie na stałe). | szt. |  |
| 2 | Rozpiętość suwnicy | m |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia | m |  |
| 4 | Wózek suwnicy przystosowany do podłączenia adaptera do podczepienia dozownika betonu. Wymagany odpowiedni rozstaw kół wózka (min 2,8 m pomiędzy dźwigarami suwnicy) aby zmieścić układ adaptera oraz dozownik betonu. | TAK/NIE |  |
| 5 | Przygotowanie instalacji elektrycznej suwnicy do zasilenia dozownika betonu | TAK/NIE |  |
| 6 | Przygotowanie układu sterowania radiowego suwnicy do obsługi wszystkich funkcji dozownika betonu. Układ sterowania radiowego z jednym nadajnikiem (joystick) oraz dwoma odbiornikami (po jednym dla suwnicy oraz dozownika betonu) | TAK/NIE |  |
| 7 | Prędkość podnoszenia wciągnika (min) (mechanizm dwubiegowy) | m/min |  |
| 8 | Prędkość jazdy wózka wciągnika (min) (płynna regulacja – falownik) | m/min |  |
| 9 | Prędkość jazdy suwnicy (min) (płynna regulacja – falownik) | m/min |  |
| 10 | Grupa natężenia pracy suwnicy (wg ISO) | - |  |
| 11 | Grupa natężenia pracy mechanizmu podnoszenia (wg ISO) | - |  |
| 12 | Grupa natężenia pracy mechanizmu jazdy mostu oraz jazdy wózka (wg ISO) | - |  |
| 13 | Stopień ochrony wszystkich silników, hamulców oraz szaf sterowniczych (min) | - |  |
| 14 | Zakres temperaturowy pracy suwnicy | °C |  |
| 15 | Średnica bębna linowego wciągarki (min) | mm |  |
| 16 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji suwnicy farbami polimocznikowymi (min) | µm |  |
| 17 | Sygnał dźwiękowy na suwnicy (min) | dB |  |
| 18 | Elektroniczny system monitoringu pracy suwnicy (czas pracy, obciążenia, wyłączenia awaryjne, błędy, zużycie elementów itd.) | TAK/NIE |  |
| 19 | Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy z suwnicą z pkt. 8.2 (awaryjnie kaseta przejezdna) System musi posiadać zabezpieczenie suwnic dla kierunku jazdy mostu na wypadek najechania suwnicy na wyłącznik krańcowy (reakcja obu suwnic musi być taka sama) | kpl |  |
| 20 | System antykolizyjny , 2 stopniowy (zwolnij + stop) | kpl |  |
| 21 | Ilość suwnic na torze 2 szt. - dojazd suwnic do siebie czołownicami | kpl |  |
| 22 | System zasilania suwnicy szynoprzewodem 4 żyłowym 160A o długości 96m wraz z wyłącznikiem głównym suwnicy oraz kablem od wyłącznika do szynoprzewodu (system wspólny z suwnicą z pkt. 8.3 | kpl |  |
| 23 | Długość torowiska | m |  |

II. b) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie | Dane do uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ, model urządzenia: |  |
| 2 | Cena netto (PLN, EUR, USD): |  |
| 3 | Cena brutto (PLN, EUR, USD): |  |

| poz | OPIS | Jedn. | Wielkość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwnica natorowa jednodźwigarowa o udźwigu Q-10.0 ton sterowana zdalnie radiowo | szt. |  |
| 2 | Rozpiętość suwnicy | m |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia | m |  |
| 4 | Prędkość podnoszenia wciągnika (min) (mechanizm dwubiegowy) | m/min |  |
| 5 | Prędkość jazdy wózka wciągnika (min) (płynna regulacja – falownik) | m/min |  |
| 6 | Prędkość jazdy suwnicy (min) (płynna regulacja – falownik) | m/min |  |
| 7 | Grupa natężenia pracy suwnicy (wg ISO) | - |  |
| 8 | Grupa natężenia pracy mechanizmu podnoszenia (wg ISO) | - |  |
| 9 | Grupa natężenia pracy mechanizmu jazdy mostu oraz jazdy wózka (wg ISO) | - |  |
| 10 | Stopień ochrony wszystkich silników, hamulców oraz szaf sterowniczych (min) | - |  |
| 11 | Zakres temperaturowy pracy suwnicy | °C |  |
| 12 | Średnica bębna linowego wciągarki (min) | mm |  |
| 13 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji suwnicy farbami polimocznikowymi (min) | µm |  |
| 14 | Sygnał dźwiękowy na suwnicy (min) | dB |  |
| 15 | Elektroniczny system monitoringu pracy suwnicy (czas pracy, obciążenia, wyłączenia awaryjne, błędy, zużycie elementów itd.) | TAK/NIE |  |
| 16 | Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy suwnic (awaryjnie kaseta przejezdna) System sterowania musi składać się z dwóch kompletów, jeden dla nowej suwnicy (master) i jeden dla suwnicy planowanej (slave). System musi posiadać zabezpieczenie suwnic dla kierunku jazdy mostu na wypadek najechania suwnicy na wyłącznik krańcowy (reakcja obu suwnic musi być taka sama) | kpl |  |
| 17 | System antykolizyjny , 2 stopniowy (zwolnij + stop) | kpl |  |
| 18 | Ilość suwnic na torze 2 szt. - dojazd suwnic do siebie czołownicami | kpl |  |
| 19 | System zasilania suwnicy szynoprzewodem 4 żyłowym 110A o długości 96m wraz z wyłącznikiem głównym suwnicy oraz kablem od wyłącznika do szynoprzewodu | kpl |  |
| 20 | Długość torowiska | m |  |

II. c) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 6 ton – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie | Dane do uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ, model urządzenia: |  |
| 2 | Cena netto (PLN, EUR, USD): |  |
| 3 | Cena brutto (PLN, EUR, USD): |  |

| poz | OPIS | Jedn. | Wielkość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwnica natorowa jednodźwigarowa o udźwigu Q-6.0 ton sterowana zdalnie radiowo | szt. |  |
| 2 | Rozpiętość suwnicy | m |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia | m |  |
| 4 | Prędkość podnoszenia wciągnika (min) (mechanizm dwubiegowy) | m/min |  |
| 5 | Prędkość jazdy wózka wciągnika (min) (płynna regulacja – falownik) | m/min |  |
| 6 | Prędkość jazdy suwnicy (min) (płynna regulacja – falownik) | m/min |  |
| 7 | Grupa natężenia pracy suwnicy (wg ISO) | - |  |
| 8 | Grupa natężenia pracy mechanizmu podnoszenia (wg ISO) | - |  |
| 9 | Grupa natężenia pracy mechanizmu jazdy mostu oraz jazdy wózka (wg ISO) | - |  |
| 10 | Stopień ochrony wszystkich silników, hamulców oraz szaf sterowniczych (min) | - |  |
| 11 | Zakres temperaturowy pracy suwnicy | °C |  |
| 12 | Średnica bębna linowego wciągarki (min) | mm |  |
| 13 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji suwnicy farbami polimocznikowymi (min) | µm |  |
| 14 | Sygnał dźwiękowy na suwnicy (min) | dB |  |
| 15 | Elektroniczny system monitoringu pracy suwnicy (czas pracy, obciążenia, wyłączenia awaryjne, błędy, zużycie elementów itd.) | TAK/NIE |  |
| 16 | Sterowanie radiowe (awaryjnie kaseta przejezdna) | kpl |  |
| 18 | Ilość suwnic na torze 1 szt. | kpl |  |
| 19 | System zasilania suwnicy szynoprzewodem 4 żyłowym 50A o długości 48m wraz z wyłącznikiem głównym suwnicy oraz kablem od wyłącznika do szynoprzewodu | kpl |  |
| 20 | Długość torowiska | m |  |

Oświadczamy, że oferowane maszyny są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, potwierdzonymi poprzez deklarację zgodności WE oraz oznakowaniami CE na maszynach, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Oświadczamy, że wraz z maszynami dostarczymy deklarację zgodności, dokumentację techniczna, instrukcję sporządzone w języku polskim.

W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczenia i zobowiązania oferenta:

- Oświadczam/y, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres min. 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

- Oświadczam/y, że posiadam(y)  uprawnienia do wykonywania  działalności   lub  czynności  objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Oświadczam/y, że posiadam(y)   niezbędną  wiedzą   i   doświadczenie   oraz   dysponujemy   potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- Oświadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

- Do formularza ofertowego załączono następujące dokumenty, które stanowią jego integralną część:

- Załącznik nr 1: Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych,

- Inne załączniki i dokumenty:

a) specyfikacja techniczna urządzeń,

b) ………………………

………………………………………..

(podpis i pieczątka Oferenta)